## Slide 2
Duong Dinh Hung
Hanoi University of Science and Technology
1
Cross-layer Optimization using Simulated Annealing

## Slide 3
2
TỐI ƯU ĐA LỚP IP/OPTICAL
IP Layer
Optical Layer
Input
Topology + Demands
SA Search
Neighbor Solutions
Output
Best State + Charts
mapping
Cross-layer Optimization using Simulated Annealing
Mục tiêu: tìm cấu hình định tuyến IP và cấp phát lightpath/spectrum có chi phí thấp nhất.

## Slide 4
Mô hình hệ thống đa lớp
IP topology được ánh xạ xuống optical topology thông qua ip_to_opt_map
Tầng IP
Router + logical links
Demand route: x[d,u,v]
Mapping
IP node i
→ Optical node φ(i)
Tầng quang
ROADM + fiber links
Lightpath + spectrum slots
Ví dụ một demand sau khi ánh xạ:
IP route
5 → 1 → 3 → 4 → 0
  Mapped optical nodes
  φ(5) → φ(1) → φ(3) → φ(4) → φ(0)
  Ví dụ output: 5 → 0 → 9 → 6 → 1
Lightpath per IP link
opt_path + slot
Trạng thái nghiệm lưu đồng thời: x, y, z, s và lightpath_info.
3

## Slide 5
Biểu diễn các biến
Biến
Ý nghĩa
Vai trò
x[d,u,v]
Demand d có đi qua IP link (u,v)
Định tuyến tầng IP
y[u,v,p]
Số đường sáng hỗ trợ IP link (u,v) theo path p
Dung lượng IP link
z[l,e]
Đường sáng l có đi qua sợi quang e ko
Ánh xạ xuống tầng quang
s[l]
Slot bắt đầu của lightpath l
Cấp phát phổ
lightpath_info
Đối tượng lưu ip_link, opt_path, slot, path_id
Dễ kiểm tra/debug
Initial state
Neighbor state
Best state

## Slide 6
Hàm mục tiêu và ràng buộc
Cost = α·Energy + β·Delay + Penalty
Objective
Minimize
α·Energy + β·Delay + Penalty
Delay = Σ b_d · x[d,u,v] · delay[u,v]
Penalty checks
Flow conservation
IP link capacity
Spectrum continuity
Non-overlap on fiber
Lightpath consistency
Non-disruptive y vs y0

## Slide 7
Giải thuật Simulated Annealing
Tìm nghiệm tốt bằng cách chấp nhận có kiểm soát cả nghiệm xấu ở giai đoạn đầu
Khởi tạo
state ban đầu
Sinh neighbor
REROUTE demand
ADD lightpath
REMOVE lightpath
Tính cost
& penalty
Accept if Δ < 0 or exp(-Δ/T) > rand()
Cập nhật
best state
Vì sao dùng SA?
Không gian nghiệm rất lớn: mỗi demand có nhiều IP path; mỗi IP link có thể cần nhiều lightpath; mỗi lightpath lại có optical path và slot. SA phù hợp để tìm nghiệm gần tối ưu trong thời gian hữu hạn.

## Slide 8
Thiết kế thí nghiệm kiểm tra chịu tải
Input cố định
Topology IP/Optical
Mapping IP → Optical
Capacity / slots
Tập demands
num_demands:
5, 10, 20, ... 90
repeat by seed
Output
  1. Initial vs SA chart
  2. Normalized cost
  3. Improvement + feasible rate
  4. Demand path CSV
Chỉ số dùng trong báo cáo
  initial_cost: cost trước tối ưu
  best_cost: cost tốt nhất sau SA
  normalized_cost = best_cost / total_bandwidth
  improvement = (initial − best) / initial

## Slide 9
Kết quả 1: Initial Allocation vs SA Optimized
Đường SA thấp hơn initial cho thấy thuật toán đã giảm tổng cross-layer cost
Đọc biểu đồ
  • Trục X: số lượng demand
  • Trục Y: tổng cost đa lớp
  • Đường initial: cấu hình ban đầu
  • Đường SA: nghiệm tốt nhất sau tối ưu
Ý nghĩa
Khi demand tăng, cost tăng là bình thường. Điều cần chứng minh là SA luôn kéo cost xuống so với initial allocation.

## Slide 10
Kết quả 2: Hiệu quả khai thác và mức cải thiện
Normalized cost và improvement so sánh giữa các mức tải (tuy cost tăng nhưng cost/đơn vị băng thông có thể giảm)
normalized_cost = cost / total_bandwidth
feasible_rate = tỷ lệ nghiệm không vi phạm ràng buộc

## Slide 11
THANK YOU !